## Slide 1
Peilbeheer
Communicatie

## Slide 2: Peilbeheer
Experiment adaptief peilbeheer
Max. Δ50 cm
Max. Δ50 cm
Max. Δ100 cm
Max. Δ100 cm

## Slide 3: Peilbeheer
Volume [m3]
Waterpeil [NAP m]
-1 m -2.5 m

## Slide 4: Peilbeheer
Debiet = 2 m3 min-1
4 dagen  4x24x60x2
 11520 m3
Peil: -0.97 -1.03 m NAP
-1 m -2.5 m

## Slide 5: Peilbeheer
-1 m -2.5 m
Voorstel voor peilregime 2015:
Polderpeil staat nu hoog: ~ -0.94 m NAP
In stappen van ~25 cm verlagen (= ~8 dagen malen) tot -2.5 m NAP
Dat is 1.5/0.25 = 6 keer malen.
Starten op half februari
Om de twee weken herhalen.
Dan in mei op -2.5 m NAP.
Dit lage peil handhaven tot en met augustus.
Stop met uitmalen. Laten vullen door neerslag.
Bij elke keer uitmalen Test 1 (effectiviteit buisvijzel) en
Test 3 (lokstroom IJsselmeer) uitvoeren

## Slide 6: Peilbeheer 2015
-1 m -2.5 m
week | Activiteit
5 | Water en visdag 5
8 | Uitmalen 25 cm (test 1)
10 | Uitmalen 25 cm (test 1)
12 | Uitmalen 25 cm (test 1)
14 | Uitmalen 25 cm (test 1)
16 | Uitmalen 25 cm (test 1)
18 | Uitmalen 25 cm (test 1)
 | Bijhouden (laag peil)
7 | Inlaat 25 cm (test 3)
8 | Inlaat 25 cm (test 3)
9 | Inlaat 25 cm (test 3)
10 | Inlaat 25 cm (test 3)

## Slide 7: Communicatie
Mrt Koopmanspolder ook in China nu bekend

## Slide 8: Communicatie
Apr Film Kwint van den Berg – Bergrecordings, KMP op RTVNH
Vermelding in weekbericht Theo van de Gazelle
Bron: Kwint van den Berg, bergrecordings.com

## Slide 9: Communicatie
Mei Artikel in NH Dagblad

## Slide 10: Communicatie
Jul Koopmanspolder in Kwartaalblad Provincie Noord-Holland

## Slide 11: Communicatie
Sep Special over Koopmanspolder in H2O van 25/09/2014
+ presentatie op int congres ESP2014

## Slide 12: Communicatie
Okt Presentatie Klimaatverandering en Koopmanspolder poldermuseum
+ artikel in Andijker

## Slide 13: Communicatie
Nov Minister van I&M op bezoek in Koopmanspolder, persbericht en film

## Slide 14: Communicatie
Dec Buitenlands bezoek (Japan) in Koopmanspolder

## Slide 15: Communicatie
Dec Waterinnovatiedag Prov NH, genomineerd voor TrotsTrofee 2014
Gedeputeerde Joke Geldolf zet KMP in het zonnetje!
NEMO, Amsterdam

## Slide 16: Communicatie
Publieksmomenten 2015?